Стеллажи – горки серии В3

Руководство по

эксплуатации

г. Великие Луки

2006

Содержание:

- Технические характеристики ……..……………..…….. 3

- Грузоподъёмность стеллажей ……….………………… 6

- Транспортировка и хранение ….…………..……...…… 6

- Упаковка ………………………………………….....….. 6

- Комплектность ………………….………...……………. 7

- Монтаж стеллажного оборудования …………….….… 7

- Правила эксплуатации ……………………………....….. 7

- Сведения об утилизации ………………………..…..….. 9

- Сведения о сертификации ……………………....…….. 10

- Гарантийные обязательства …………………..………. 10

Внимание!

Благодарим Вас за приобретение продукции

«Опытного завода «Микрон».

В целях правильной эксплуатации стеллажей и обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите это Руководство по эксплуатации.

1. Технические характеристики

Настоящий документ распространяется на стеллажи – горки серии В3 (в дальнейшем стеллажи), предназначенные для оснащения продовольственных, промтоварных и универсальных магазинов, обладающих универсальной конструкцией в сочетании с широким ассортиментом деталей, что позволяет разместить стеллажи в торговом зале в соответствии с условиями и пожеланиями заказчика (потребителя).

Рисунок 1 -  Габаритные размеры.

Рисунок 2 -  Длина секций.

Рисунок 3 -  Угол наклона полки

Рисунок 4 -  Шаг установки полки.

Стеллажи состоят из секций, собранных из отдельных основных и дополнительных элементов конструкции:

- Стойка

- База

- Кронштейн

- Полка

- Стенка задняя

- Колодка-опора

- Болт М10х40

- Винтовая опора

- Фиксатор

Рисунок 5 -  Основные элементы стеллажа.

К дополнительным элементам конструкции стеллажей относятся ограждения, корзины, фризы, элементы угловых и торцевых секций, светильники и прочие изделия.

2. Грузоподъёмность стеллажей

Грузоподъёмность стеллажей рассчитывается для конкретной комплектации в зависимости от высоты стеллажа, ширины стойки, количества и глубины навесных полок и места расположения полок по высоте.

Информацию о грузоподъёмности стеллажей можно получить у продавца оборудования или на заводе-изготовителе.

3. Транспортировка и хранение

Упакованные элементы конструкции стеллажа могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на этом виде транспорта.

Транспортировка стеллажей должна осуществляться в транспортном средстве, имеющем защиту от воздействия окружающей среды.

Хранение стеллажей должно осуществляться в крытом помещении, защищенном от прямого воздействия атмосферных осадков, на деревянных  поддонах и стеллажах.

В помещении, где хранятся изделия, должна обеспечиваться  температура воздуха от -10 до +25°С и относительная влажность не более 80%.

4. Упаковка

Все элементы стеллажа поставляются заказчику в упаковке.

Упаковка, в зависимости от вида и количества продукции, производится  в оберточную бумагу, полимерную пленку, картонную тару, деревянные ящики.

Упаковка обеспечивает защиту от внешних факторов (пыль, грязь), надежную фиксацию и исключает трение изделий друг о друга в период хранения на складе, транспортировки и при погрузочно – разгрузочных работах.

5. Комплектность

Комплектность поставки стеллажей определяется заказчиком на основании каталога и прайс – листа предприятия изготовителя.

6. Монтаж стеллажного оборудования

Монтаж стеллажей, подключение электрооборудования должны выполняться квалифицированными работниками,  имеющими необходимые  инструменты, руководствуясь разделом «Монтаж стеллажей серии В3» в каталоге завода-изготовителя.

Для получения электронной версии каталога «Опытного завода «Микрон» зайдите на сайт производителя www.ozm.ru.

7. Правила эксплуатации

- Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях с твёрдым покрытием полов, без наклонов и неровностей, в условиях:

- температура окружающего воздуха  от 274 до 314 К (от плюс1 до плюс 40° С);

- влажность воздуха не более 80%;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

- Перестановка и перемещение стеллажей допускается только в разобранном виде.

- Проведение работ по монтажу (демонтажу) и ремонту элементов подсветки производится при отключённом напряжении, лицом, имеющим право допуска для работы с электрооборудованием.

- Не допускается механическое воздействие на стеллажи.

- Не рекомендуется без согласования с производителем использовать при оснащении стеллажей аксессуары и светильники других фирм.

- Запрещается:

- устанавливать элементы конструкции стеллажа с нарушением инструкции по монтажу;

- перегружать элементы стеллажа сверх установленных допустимых нагрузок;

- механически переделывать части конструкции стеллажа.

- Нагрузка на полки стеллажа должна быть равномерной по всей площади полки:

Правильно

Не правильно

Рисунок 6 -  Требования к выкладке товара на полки стеллажа.

- Для обеспечения устойчивости стеллажа выкладка товара на полки  должна осуществляться, начиная с нижнего яруса и заканчивая верхним:

Правильно                               Неправильно

Рисунок 7 -  Последовательность загрузки стеллажа.

При демонтаже  стеллажа снятие товара с полок проводиться в обратном порядке.

8. Сведения об утилизации

Элементы конструкции стеллажа опасности для окружающей среды не представляют.

По окончании срока службы стеллажей элементы подлежат утилизации в обычном порядке.

Утилизация отработавших ламп светильников производится региональными специализированными службами.

9. Сведения о сертификации

- Детали стеллажей серии В3 изготовлены в соответствии с техническими условиями ТУ 5151-001-41587750-2005.

- На предприятии внедрена и применяется система менеджмента качества при проектировании, разработке и производстве стеллажного оборудования, что подтверждено органом сертификации TÜV NORD CERT (Германия).                                                           Регистрационный номер сертификата 78 100 7418.

- Детали стеллажей соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в т.ч. одобрены Министерством здравоохранения РФ к эксплуатации при контакте с пищевыми продуктами. Регистрационный номер санитарно-эпидемиологического заключения 60.ПЦ.4.0.510.П.000187.11.03.

- Детали стеллажей серии В3 не подлежат обязательной сертификации согласно постановления №64 Госстандарта России от 30.07.2002.

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует качество и надёжность стеллажей при условии соблюдения потребителем требований к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с завода – изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации, использования стеллажей строго по назначению и внесения конструктивных изменений только после согласования с заводом-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стеллажей – 12 месяцев с момента даты изготовления.

ЗАО «Опытный завод «Микрон»

182100, Псковская область,

г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.5

факс: (81153) 9-29-86

тел. службы качества: (81153) 9-29-50

тел. службы маркетинга: (81153) 9-05-62, 9-07-85, 9-29-78

e-mail: market@ozmicron.ru    www.ozm.ru